ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO DE CONTRATACION:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VARIABLES ELÉCTRICAS DEL DATA CENTER PRIMARIO - ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

| CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) SERVICIO(S) |
| --- |
| REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S) |
| Ítem | Características técnicas |
| 1 | Servicio mantenimiento preventivo de la energía no regulada y regulada del Data Center Primario: Debe comprender la revisión de las siguientes variables: Tensiones de la acometida principal (entre fases, y neutro); Corrientes(entre fases, entre fases y neutro); Distorsión de Armónicos %THD en Voltaje (V) y Corriente (I) hasta el 7 armónico Medición de la potencia activa (KW), potencia aparente (KVA) y potencia reactiva (KVAr), en cada uno debe indicarse potencia, máxima, media y mínima. Medición del coseno Phi en cada una de las fases Conclusiones técnicas y medidas correctivas a adoptar Puntos de medida. La revisión de la energía no regulada debe efectuarse en el tablero principal y en el gabinete de distribución de la Sala de Energía, mientras que la revisión de la energía regulada debe realizarse a la salida de los UPS y la salida de los FPC. Sistema de puesta a tierra (SPT): Identificación y/o ubicación de Barras de distribución General del Sistema de Puesta a tierra y medición de la resistencia Eléctrica de suelos a 3 o 4 polos en cada Electrodo y/o cámara de inspección Reporte de mediciones y medidas correctivas a adoptar Sistema para descargas eléctricas Verificar el correcto estado del pararrayos tipo “Franklin” del data center primario, así como de la adecuada conexión a la cámara de descarga atmosférica. Verificación de la cámara y/o cámaras de inspección para descargas atmosféricas, (Independencia del sistema SPT) y medición de la resistencia Eléctrica de suelos. Conclusiones técnicas y medidas correctivas a adoptar Termografía con imágenes Revisión y registro de puntos focales de aumento de temperatura °C: en equipos, Tableros de Distribución, conductores eléctricos, empalmes, barras de distribución, conectores, etc. Registro de imágenes térmicas si se encuentran fuera de parámetros normales. Identificación de puntos de calor Conclusiones técnicas y medidas correctivas a adoptar |
| B. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |
| Luego del mantenimiento la empresa deberá presentar un informe técnico donde se describirán las acciones realizadas, medidas correctivas a adoptar del estado general de las variables eléctricas, sistema de puesta a tierra, sistema para descargas eléctricas y termografía con imágenes realizadas. Asimismo para el mantenimiento preventivo solicitado la empresa deberá detallar en el informe el equipo utilizado y las normas eléctricas que cumplen dichos equipos. El ofertante está en la obligación de guardar la confidencialidad sobre los resultados obtenidos así como también sobre los equipos que se disponen en el data center primario del Tribunal Supremo Electoral. |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| El ofertante debe tener experiencia de por lo menos dos (2) trabajos en diseño eléctrico o instalaciones eléctricas o diagnósticos eléctricos o similares. (Dicha experiencia podrá ser validada con la presentación en fotocopia simple de algunos de los siguientes documentos: certificados de cumplimiento de contrato o contratos u órdenes de servicio o actas de conformidad o facturas donde mencione la prestación del servicio). |
| PERSONAL TECNICO |
| Dentro del personal tecnico asignado debe disponer de un tecnico electrico con experiencia de por lo menos dos (2) años de electricista. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopia simple) |
| PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado de acuerdo al siguiente formato: OBJETO DE CONTRATACIÓN: NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: FECHA: El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación: Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria (NIT) Fotocopia simple Certificación Electrónica (estado activo) Fotocopia simple Registro FUNDEMPRESA (vigente) (La actividad del NIT y FUNDEMPRESA debe estar asociada al servicio) |
| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |
| FORMALIZACIÓN |
| El servicio se formalizará mediante la suscripción de una ORDEN DE SERVICIO. |
| LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |
| El proveedor prestará el servicio en el Tribunal Supremo Electoral Av. Arce No. 2985, zona San Jorge. |
| PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |
| Hasta Cinco (5) días calendario a partir de la suscripción de la ORDEN DE SERVICIO. |
| RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el RPCD y se encargará de realizar la verificación de la entrega del servicio contratado, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones: Efectuar la recepción del servicio y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. |
| FORMA DE PAGO |
| El pago se realizará vía SIGEP, previa conformidad (emitido por el responsable / comisión de recepción del servicio), y remisión de factura de la empresa proveedora. |